## Slide 1: Évaluations pratiques et de précision de la SCH
Une approche des évaluations d’impact des programmes de lutte contre la schistosomiase
Prélèvement et traitement des échantillons d’urine, et diagnostics

## Slide 2: Objectifs de formation
Dans ce module, vous découvrirez les différentes étapes qui composent les méthodes de laboratoire :
Observation macroscopique
Bandelette réactive Hemastix
Filtration de l’urine (FU)

## Slide 3: Précautions de sécurité
L’urine doit être considérée comme potentiellement infectieuse ; portez des gants et des blouses de laboratoire
Les plans de travail, instruments et équipements doivent être nettoyés à l’aide de désinfectants après chaque utilisation.
Les matières contaminées par des déchets infectieux doivent être désinfectées avant d’être éliminées.
Il est interdit de boire ou de manger pendant les procédures de laboratoire.
Il convient d’utiliser un ou plusieurs désinfectant(s) avant d’éliminer les matières contaminées, les spatules en bois et les récipients des échantillons, et pour nettoyer les plans de travail
Les récipients d’échantillons utilisés doivent être désinfectés avant le lavage

## Slide 4: Matériel nécessaire
Vêtement de protection :
Gants
Blouse de laboratoire
Chaussures à bout fermé
Sang dans les urines :
Pots pour urine (20 ml)
Bandelette réactive Hemastix
Pot Hemastix avec balance
Filtration d’urine :
Porte-filtre
Pinces/Forceps
Seringue, plastique, 10 ml
Lamelles en verre pour microscope
Iodine de Lugol (solution de 5 %)
Filtre de membrane Nuclepore, 13 mm de diamètre / taille des pores : 12 µm
Examen microscopique :
Microscope
Compteur à main
Désinfectants et élimination des déchets :
Seau (pour jeter l’urine)
1 % de solution hypochlorite (eau de Javel)
Alcool à brûler
Savon médicinal
Gants de lavage en caoutchouc
Lingettes désinfectantes
Poubelle (contenant du désinfectant)
Étiquetage des échantillons et saisie des données :
Codes-barres
Téléphone avec formulaire de résultats ou de dossier préinstallé

## Slide 5: Observation macroscopique
Objectif : l’observation consiste à identifier le sang visible dans l’urine (hématurie macroscopique)
Toute trace de sang dans l’échantillon doit être consignée.
Hématurie macroscopique
OUI, sang visible dans les urines
Urines foncées
NON, sang visible dans les urines

## Slide 6: Bandelette réactive Hemastix
Objectif : la bandelette réactive Hemastix recherche la présence de sang non visible dans les urines (microhématurie).
Veiller à ce que cette recherche soit effectuée dans les 2 heures qui suivent le prélèvement.
(3)
(4)
Veiller à porter des gants.
Retirer une bandelette du flacon et coller le « code-barres de la bandelette » sur le récipient contenant l’échantillon d’urine.
Immerger entièrement les zones de réactif de la bande dans l’échantillon d’urine pendant quelques secondes.
En retirant la bande, frotter son extrémité contre le bord du récipient pour enlever le surplus d’urine.

## Slide 7: Bandelette réactive Hemastix
Placer la bandelette horizontalement sur la table ou au-dessus du récipient d’urine, de manière à ce que les produits chimiques ne se mélangent pas.
Lire la bande entre 1 et 2 minutes après l’avoir plongée dans l’échantillon d’urine. Tout changement de couleur se produisant après 2 minutes n’a aucune valeur pour le diagnostic et doit être ignoré
(5)

## Slide 8: Bandelette réactive Hemastix
Faire correspondre la couleur de la bande avec le tableau des couleurs figurant sur l’étiquette du flacon.
NE PAS POSER LA BANDE SUR LE TABLEAU DES COULEURS, CAR CELA SALIRA CE DERNIER
L’ordre de lecture sur le tableau des couleurs correspond à l’ordre des résultats à saisir sur le téléphone, c’est-à-dire :
0 = Aucun (négatif)
1= Trace/Léger, non hémolysé
2= Trace, hémolysé
3 = +
4 = ++
5 = +++
(7)

## Slide 9: Filtration d’urine
Équipement
Équipement général : gants, microscopes, etc.
Récipient à urine (250 ml) = RÉUTILISABLE
Porte-filtre Swinnex = RÉUTILISABLE
Petites pinces/Forceps = RÉUTILISABLES
Seringue, plastique, 10 ml = RÉUTILISABLE
Filtre de membrane Nuclepore, 13 mm de diamètre et taille des pores : 12 µm à 25 µm
Lames de verre pour microscope = RÉUTILISABLES
Iodine de Lugol (solution à 5 %)
Potentiellement : bandes de cellophane (hydrophile, 30 à 50 µm d’épaisseur), trempées dans du glycérol
Petites pinces
Papier filtre
Porte-filtre (3 pièces)
Seringue

## Slide 10: Filtration d’urine
Préparation, la veille de l’enquête :
Veiller à ce que les porte-filtres et les seringues soient bien nettoyés et secs.
Dévisser le porte-filtre et insérer un filtre Nuclepore entre les deux parties du porte-filtre.
Veiller à ce qu’il soit correctement tenu en place avant de revisser l’ensemble.
Objectif : la filtration de l’urine permet d’identifier la présence et le nombre d’œufs de Schistosoma haematobium (prévalence et intensité de l’infection).
(2)
(3)

## Slide 11: Filtration d’urine
Exécution de la procédure
Agiter et mélanger l’urine, puis prélever 10 ml d’urine dans la seringue (ou si moins de 10 ml, pomper la totalité de l’urine).
Fixer le porte-filtre (avec le filtre à l’intérieur)
En maintenant la seringue verticale, appuyez sur le piston pour faire tomber toute l’urine dans un seau.
Détacher l’unité de filtration, aspirer l’air dans la seringue, rattacher l’unité et expulser à nouveau l’air.
Dévisser le porte-filtre et utiliser des petites pinces pour retirer le filtre et le placer sur la vitre du microscope (la face supérieure du filtre est toujours orientée vers le haut).
(1)
(2)
(4)
(5)

## Slide 12
Ajouter une goutte d’iode de Lugol et attendre 15 secondes avant de lire au microscope.
Effectuer un examen microscopique : voir la diapositive 13.
Si les lames sont conservées pour le contrôle de la qualité (recommandé), couvrir le filtre coloré avec une bande de cellophane imbibée de glycérol. Ajouter éventuellement du formol à 4 % ou une solution SAF pour un stockage plus long.
Si les lames sont conservées, les garder au réfrigérateur pour éviter l’éclosion des œufs.
(6)
(7)
(8)
Filtration d’urine

## Slide 13: Microscopie de filtration de l’urine
Utiliser un objectif x10 pour analyser la lame; utiliser éventuellement un grossissement plus important pour vérifier les œufs individuels (par exemple 40x).
En commençant dans un coin de l’échantillon, balayer systématiquement l’échantillon EN TOTALITÉ en effectuant un « zig zag ».
Pour chaque nouvelle nouvelle rangée, maintenir un petit chevauchement microscopique du champ : un objet situé dans le coin du champ est choisi et est amené vers le côté opposé de la surface. Le deuxième champ est ensuite examiné.
Compter TOUS les œufs présents à l’aide d’un compteur à main. Veiller à ne pas confondre les compteurs des différentes espèces.
(2)
(3)

## Slide 14: Contrôle de la qualité : Filtration d’urine
10 % des lamelles doivent être sélectionnées de façon aléatoire puis réexaminées par un technicien plus expérimenté.
Les résultats sont considérés comme discordants si les différences de nombre d’œufs sont comme indiqué :
  Pour les décomptes inférieurs à 50 œufs : plus de ±5 œufs
  Pour les décomptes >50 œufs : plus de ±10 %
  Différence entre les œufs positifs et les œufs négatifs
Les lames discordantes sont relues par un troisième technicien et la décision finale quant aux résultats est prise sur la base des trois lectures.
Si plus de 50 % des lames de contrôle qualité sont discordantes sur plusieurs jours, le technicien principal doit procéder à une nouvelle formation et discuter avec le responsable de l’équipe d’évaluation des conséquences appropriées.

## Slide 15: Préparation du champ
Avant le début de l’enquête, effectuer une demi-journée de pratique à titre de séance de recyclage sur les diagnostics (ou d’une journée entière si c’est la première fois que l’équipe participe) ET une journée complète de pratique à titre de projet pilote dans une école à proximité.
Séance de recyclage d’une demi-journée :
Déterminer qui sont les techniciens de laboratoire les plus anciens et les plus expérimentés. Évaluer les performances en fonction du nombre d’années d’expérience.
Vérifier le matériel, discuter des procédures opératoires normalisées et du déroulement du travail en laboratoire
Effectuer un premier cycle de diagnostic avec toutes les étapes en équipe.

## Slide 16
Journée de pratique (projet pilote) :
Affecter des techniciens de lecture et des lecteurs de contrôle qualité.
Préparer un nombre suffisant d’échantillons, de manière à ce que chaque lecteur dispose d’au moins 4 lames.
Après une première lecture, remettre immédiatement les diapositives au technicien suivant. S’assurer qu’il n’y a pas de copie des résultats.
Comparer les résultats selon les critères de contrôle qualité.
Toutes les diapositives pour lesquelles les critères de contrôle qualité ne sont pas remplis doivent être relues par le lecteur de contrôle qualité et les résultats doivent être discutés avec les lecteurs d’origine. Une fois le consensus atteint, discuter des résultats avec l’ensemble de l’équipe présente.
Après le lancement des activités sur le terrain, vérifier chaque jour le contrôle qualité afin de repérer les membres de l’équipe dont les performances sont systématiquement insuffisantes. Répéter les étapes de la formation si possible. Si l’insuffisance des performances persiste au bout d’une à deux semaines, discuter avec les responsables du remplacement éventuel du personnel.
Préparation du champ

## Slide 17: Des questions ?