## Slide 1: Avaliações Práticas e de Precisão da SCH
Uma abordagem de avaliação de impacto para programas de esquistossomose
Processamento das fezes e diagnóstico

## Slide 2: Objetivos de formação
Neste módulo, aprenderá os passos seguintes dos métodos de laboratório
Esfregaço espesso de Kato-Katz

## Slide 3: Precauções de segurança
As fezes devem ser consideradas potencialmente infeciosas
Use luvas e bata de laboratório sempre que manusear amostras de fezes
Os bancos, os instrumentos e o equipamento devem ser rotineiramente descontaminados com desinfetantes após a utilização
Os materiais contaminados com resíduos infeciosos devem ser desinfetados antes do descarte
É proibido beber ou comer durante os procedimentos laboratoriais
Devem ser usados ​​desinfetantes apropriados para descarte de materiais, espátulas de madeira e recipientes para espécimes contaminados, bem como para limpeza das bancadas de trabalho
Os recipientes para espécimes usados ​​têm de ser desinfetados antes da lavagem

## Slide 4: Equipamento necessário
Vestuário de proteção:
Luvas
Bata de laboratório
Sapatos de biqueira fechada
Kato-Katz:
Amostra de fezes em recipiente
Folhas de celofane (hidrofílico, espessura de 30 a 50 µm)
Verde de malaquite (ou azul de metileno)
Peneira metálica (peneira Endecott) com tamanho de malha de 200 a 250 µm OU malha de nylon com tamanho até 300 µm
Lâminas de vidro microscópicas
Glicerol
Caixas de lâminas
Jornais
Espátulas/aplicadores de madeira ou plástico
Pinça
Modelo plástico de Kato-Katz (orifício de 6 mm num modelo de 1,5 mm de espessura, que possibilita 41,7 mg de fezes)
Exame microscópico:
Microscópio
Contador-registador manual
Desinfetantes e eliminação de resíduos:
Balde (para descarte das fezes, depois despejadas na latrina)
Solução de hipoclorito a 1% (lixívia doméstica)
Álcool desnaturado
Sabão medicinal
Luvas de lavagem de borracha
Toalhetes desinfetantes
Recipiente de resíduos (com desinfetante)
Rotulagem de amostras e introdução de dados:
Códigos de barras (se forem usados)
Telefone com formulário de resultados/formulário de registo de casos pré-instalado

## Slide 5: Preparação de esfregaço espesso de Kato-Katz pré-levantamento
Preparação anterior ao levantamento:
Criar o reagente
  Dilua 100 ml de água destilada em 3 g de verde de malaquite/azul de metileno (“solução inicial”)
  Dilua 60 ml de glicerina em 40 ml de água destilada, criando uma solução de glicerol a 60%
  Retire 1 ml da “solução inicial” e adicione ao glicerol a 60%, criando uma “solução de trabalho”
Corte o celofane em pedaços de 25 mm x 30 mm
Mergulhe os pedaços na “solução de trabalho” durante pelo menos 24 horas

## Slide 6: Esfregaço espesso de Kato-Katz – processamento
Ponha duas lâminas de vidro uma ao lado da outra e rotule-as com o número da amostra; em seguida, coloque um modelo plástico sobre cada uma.
Ponha uma pequena quantidade de fezes e passe-a pela peneira metálica
Raspe a amostra fecal da parte inferior da peneira metálica
Com o modelo sobre a lâmina de vidro, encha o orifício e nivele as fezes
2
4
3
Notes: If testing for STH, please add:
If hookworm is present in the area, the slide should be read within 60 minutes of processing

## Slide 7: Esfregaço espesso de Kato-Katz – processamento
Ponha um pedaço de celofane embebido na solução de glicerol sobre a amostra fecal. Vire a lâmina ao contrário e pressione-a contra uma superfície firme para espalhar uniformemente as fezes num círculo. Faça deslizar lateralmente a lâmina com cuidado ao levantá-la para evitar a separação do celofane
Deixe a lâmina clarear com o celofane voltado para cima durante 30 minutos (menos se estiver exposta ao sol). Se houver presença de ancilóstomos, a lâmina deve ser lida até 60 minutos após o processamento
Para uma amostra de fezes (lâminas A e B), cada lâmina deve ser examinada por técnicos diferentes, se possível.
5
Notes: If testing for STH, please add:
If hookworm is present in the area, the slide should be read within 60 minutes of processing

## Slide 8: Microscopia: Kato-Katz
Utilize uma objetiva 10x para examinar a lâmina, utilizando potencialmente uma ampliação maior para verificar ovos individuais (por exemplo, 40x)
Começando num canto da amostra, examine sistematicamente TODA a amostra num esquema de ziguezague
Ao passar para uma nova linha, mantenha uma pequena sobreposição do campo microscópico: um objeto no canto do campo é escolhido e levado para o lado oposto do campo. Depois, é examinado o segundo campo.
Conte TODOS os ovos presentes utilizando contadores-registadores manuais. Certifique-se de não confundir contadores para espécies diferentes.
2
3

## Slide 9: Controlo de qualidade: Kato-Katz
10% de todas as lâminas (contando as lâminas A e B) são selecionadas aleatoriamente e reexaminadas por um técnico mais experiente
Os resultados são considerados discrepantes se as diferenças na contagem de ovos forem:
Para contagens abaixo de 100 ovos – mais de ±10 ovos
Para contagens acima de 100 ovos – mais de ±20%
Divergentes entre casos positivos e casos negativos de ovos
As lâminas discrepantes são relidas novamente por um terceiro técnico e a decisão final sobre os resultados é tomada com base nas três leituras
Se mais de 50% dos slides de CQ forem discrepantes em vários dias, o técnico principal deverá efetuar uma nova formação e discutir com o chefe da equipa de levantamento acerca das consequências adequadas.
NOTA: Os ovos de ancilóstomos não serão considerados, uma vez que são conhecidos por se tornarem transparentes com o tempo

## Slide 10: Prontidão no terreno
Antes do início do levantamento, realize uma sessão prática de meio dia como atualização sobre diagnósticos (ou de um dia inteiro se for a primeira vez da equipa) E um dia inteiro de prática como experiência-piloto numa escola próxima
Atualização (meio dia)
Determine quem são os técnicos laboratoriais superiores e mais experientes. Avalie o desempenho juntamente com os anos de experiência.
Verifique o material, discuta os procedimentos operacionais normalizados (PON) e o fluxo laboratorial
Efetue uma ronda inicial de diagnóstico com todos os passos e com toda a equipa em conjunto

## Slide 11
Dia prático (experiência-piloto):
Atribua técnicos de leitura e leitores de CQ
Prepare um número adequado de amostras, por forma que cada leitor tenha pelo menos 4 lâminas
Após a leitura inicial, entregue imediatamente as lâminas ao técnico seguinte. Certifique-se de que os resultados não sejam copiados.
Compare os resultados de acordo com os critérios de CQ (diapositivo 18).
Todas as lâminas nas quais os critérios de CQ não sejam cumpridos devem ser relidas pelos leitores de CQ e os resultados devem ser discutidos com os leitores originais. Uma vez atingido o consenso, discuta os resultados com toda a equipa presente.
Após iniciadas as atividades de campo, verifique o CQ todos os dias para verificar se há membros da equipa com desempenho sistematicamente insatisfatório. Repita os passos da formação, se possível. Se a falta de desempenho adequado persistir após 1 a 2 semanas, discuta a possível substituição de pessoal com os gestores.
Prontidão no terreno

## Slide 12: Dúvidas?