## Slide 1: Évaluations pratiques et de précision de la SCH
Une approche des évaluations d’impact des programmes de lutte contre la schistosomiase
Traitement des selles et diagnostic

## Slide 2: Objectifs de formation
Dans ce module, vous découvrirez les différentes étapes qui composent les méthodes de laboratoire :
Frottis épais de Kato-Katz

## Slide 3: Précautions de sécurité
Les selles doivent être considérées comme potentiellement infectieuses.
Porter des gants et une blouse de laboratoire à chaque manipulation des échantillons de selles.
Les plans de travail, instruments et équipements doivent être nettoyés à l’aide de désinfectants après chaque utilisation.
Les matières contaminées par des déchets infectieux doivent être désinfectées avant d’être éliminées.
Il est interdit de boire ou de manger pendant les procédures de laboratoire.
Il convient d’utiliser un ou plusieurs désinfectant(s) avant d’éliminer les matières contaminées, les spatules en bois et les récipients des échantillons, et pour nettoyer les plans de travail
Les récipients d’échantillons utilisés doivent être désinfectés avant le lavage

## Slide 4: Matériel nécessaire
Vêtement de protection :
Gants
Blouse de laboratoire
Chaussures à bout fermé
Kato-Katz :
Échantillon de selles dans un récipient
Feuilles de cellophane (hydrophiles, 30 - 50 µm d’épaisseur)
Vert de malachite (ou bleu de méthylène)
Tamis métallique (tamis d’Endecott) avec un maillage de 200 à 250 µm OU filet en nylon avec un maillage allant jusqu’à 300 µm
Lamelles de verre pour microscope
Glycérol
Étuis pour lamelles
Journaux
Spatules/Applicateurs en bois ou en plastique
Forceps
Patron en plastique Kato-Katz avec un trou de 6 mm sur un patron d’une épaisseur de 1,5 mm (produisant 41,7 mg de selles).
Examen microscopique :
Microscope
Compteur à main
Désinfectants et élimination des déchets :
Seau (pour jeter les selles dans la fosse)
1 % de solution hypochlorite (eau de Javel)
Alcool à brûler
Savon médicinal
Gants de lavage en caoutchouc
Lingettes désinfectantes
Poubelle (contenant du désinfectant)
Étiquetage des échantillons et saisie des données :
Codes-barres (le cas échéant)
Téléphone avec formulaire de résultats ou de dossier préinstallé

## Slide 5: Préparation du frottis épais de Kato-Katz : Avant l’enquête
Préparation avant l’enquête :
Création du réactif
  Diluer 100 ml d’eau distillée dans 3 g de vert de malachite/bleu de méthylène (« solution mère »).
  Diluer 60 ml de glycérine dans 40 ml d’eau distillée, créant ainsi une solution de glycérol à 60 %.
  Prélever 1 ml de la « solution de base » et l’ajouter à 60 % de glycérol, créant ainsi la « solution de travail ».
Couper la cellophane en morceaux de 25 mm x 30 mm.
Tremper les pièces dans la « solution de travail » pendant au moins 24 heures.

## Slide 6: Traitement du frottis épais de Kato-Katz
Placer deux lames de verre l’une à côté de l’autre et étiquetez-les avec le numéro de l’échantillon, puis placer un patron en plastique sur chacune d’elles.
Placer une petite quantité de matières fécales et les presser à travers le tamis métallique.
Gratter l’échantillon fécal sur la face inférieure du tamis métallique.
En plaçant le patron au-dessus de la lame de verre, remplir le trou et niveler les selles.
2
4
3
Notes: If testing for STH, please add:
If hookworm is present in the area, the slide should be read within 60 minutes of processing

## Slide 7: Traitement du frottis épais de Kato-Katz
Placer un morceau de cellophane imbibé de solution de glycérol sur l’échantillon fécal. Retourner la lame et l’appuyer sur une surface ferme pour répartir uniformément les matières fécales en cercle. Glisser latéralement avec précaution tout en levant pour éviter la séparation de la cellophane.
Laisser la lame sécher avec le cellophane face vers le haut pendant 30 minutes (moins si elle est exposée à la lumière du soleil). Si l'ankylostomiase est présente dans la zone, la lamelle doit être lue dans les 60 minutes qui suivent le traitement.
Pour un échantillon de selles (lames A et B), chaque lame doit être examinée par des techniciens différents, si possible.
5
Notes: If testing for STH, please add:
If hookworm is present in the area, the slide should be read within 60 minutes of processing

## Slide 8: Microscopie : Kato-Katz
Utiliser un objectif x10 pour analyser la lame; utiliser éventuellement un grossissement plus important pour vérifier les œufs individuels (par exemple 40x).
En commençant dans un coin de l’échantillon, balayer systématiquement l’échantillon EN TOTALITÉ en effectuant un « zig zag ».
Pour chaque nouvelle nouvelle rangée, maintenir un petit chevauchement microscopique du champ : un objet situé dans le coin du champ est choisi et est amené vers le côté opposé de la surface. Le deuxième champ est ensuite examiné.
Compter TOUS les œufs présents à l’aide d’un compteur à main. Veiller à ne pas confondre les compteurs des différentes espèces.
2
3

## Slide 9: Contrôle de la qualité : Kato-Katz
10 % de toutes les lames (en comptant les lames A et B) sont sélectionnées de manière aléatoire et réexaminées par un technicien plus expérimenté.
Les résultats sont considérés comme discordants si les différences de nombre d’œufs sont comme indiqué :
Pour les décomptes inférieurs à 100 œufs : plus de ±10 œufs
Pour les décomptes >100 œufs : plus de ±20 %
Différence entre les œufs positifs et les œufs négatifs
Les lames discordantes sont relues par un troisième technicien et la décision finale quant aux résultats est prise sur la base des trois lectures.
Si plus de 50 % des lames de contrôle qualité sont discordantes sur plusieurs jours, le technicien principal doit procéder à une nouvelle formation et discuter avec le responsable de l’équipe d’évaluation des conséquences appropriées.
REMARQUE : Les œufs d’ankylostomes ne seront pas pris en compte, car ils sont connus pour devenir transparents avec le temps.

## Slide 10: Préparation du champ
Avant le début de l’enquête, effectuer une demi-journée de pratique à titre de séance de recyclage sur les diagnostics (ou d’une journée entière si c’est la première fois que l’équipe participe) ET une journée complète de pratique à titre de projet pilote dans une école à proximité.
Formation de recyclage (demi-journée)
Déterminer qui sont les techniciens de laboratoire les plus anciens et les plus expérimentés. Évaluer les performances en fonction du nombre d’années d’expérience.
Vérifier le matériel, discuter des procédures opératoires normalisées et du déroulement du travail en laboratoire
Effectuer un premier cycle de diagnostic avec toutes les étapes en équipe.

## Slide 11
Journée de pratique (projet pilote) :
Affecter des techniciens de lecture et des lecteurs de contrôle qualité.
Préparer un nombre suffisant d’échantillons, de manière à ce que chaque lecteur dispose d’au moins 4 lames.
Après une première lecture, remettre immédiatement les diapositives au technicien suivant. S’assurer qu’il n’y a pas de copie des résultats.
Comparer les résultats selon les critères de contrôle qualité (diapositive 18).
Toutes les diapositives pour lesquelles les critères de contrôle qualité ne sont pas remplis doivent être relues par le(s) lecteur(s) de contrôle qualité et les résultats doivent être discutés avec les lecteurs d’origine. Une fois le consensus atteint, discuter des résultats avec l’ensemble de l’équipe présente.
Après le lancement des activités sur le terrain, vérifier chaque jour le contrôle qualité afin de repérer les membres de l’équipe dont les performances sont systématiquement insuffisantes. Répéter les étapes de la formation si possible. Si l’insuffisance des performances persiste au bout d’une à deux semaines, discuter avec les responsables du remplacement éventuel du personnel.
Préparation du champ

## Slide 12: Des questions ?