## Slide 1: Évaluations pratiques et de précision de la SCH
Une approche des évaluations d’impact des programmes de lutte contre la schistosomiase
Prélèvement d’urine

## Slide 2: Prélèvement de l’urine
Les vers Schistosoma haematobium adultes vivent dans les vaisseaux sanguins et produisent des œufs qui sont évacués par l’urine.
Nous prélèverons donc de l’urine pour rechercher des traces d’infection par la schistosomiase.
Les échantillons seront envoyés dans un laboratoire de recherche et les techniciens rechercheront les œufs de schistosome en utilisant une technique de microscopie appelée filtration d’urine.
Il est important que les participants comprennent qu’ils ne recevront pas immédiatement un résultat individuel.
Donner un échantillon d’urine peut parfois être un peu embarrassant pour le participant ; c’est à vous de le assurer pour qu’il soit à l’aise et qu’il comprenne qu’il n’a pas à avoir honte !

## Slide 3: Quelques points à retenir concernant les prélèvements d’échantillons d’urine
Nous collectons des échantillons d’urine, car nous détectons l’infection de la schistosomiase par la présence de sang et d’œufs de schistosomes dans l’urine.
Le nombre d’œufs dans l’urine varie au cours de la journée.
  Le nombre maximal est atteint entre 10 h et 14 h
  Nous devons donc viser à prélever des échantillons d’urine au cours de cet intervalle.
Les œufs sont plus souvent trouvés à la fin d’un flux d’urine. Au moins 10 ml doivent être prélevés à la fin de la miction (urine terminale).
  Nous devons donc demander aux enfants de collecter leur échantillon vers la fin de leur flux ; plus facile pour les enfants plus âgés que pour les plus jeunes !
Les échantillons doivent être examinés dans les plus brefs délais après le prélèvement, car les œufs sont susceptibles d’éclore et deviennent ensuite invisibles, ou des cristaux peuvent se former, ce qui rend le diagnostic plus difficile.
  Nous devons donc nous efforcer de renvoyer les échantillons aux équipes de laboratoire le plus rapidement possible !

## Slide 4: Règles concernant les prélèvements d’urine

## Slide 5: Règles concernant les prélèvements d’urine
  1. L’échantillon d’urine doit provenir de l’individu nommé qui a été prélevé et non d’un autre individu.
Nous établirons un lien entre les informations recueillies dans le questionnaire et les résultats de l’échantillon d’urine.
Si un enfant autre que celui sélectionné fournit un échantillon d’urine, notre enquête risque de ne pas être fiable (par exemple, prélèvements obtenus d’autres enfants ou d’amis à la place).

## Slide 6: Règles concernant les prélèvements d’urine
  2. Le pot d’urine doit être muni d’un code-barres et être scanné, et ce code-barres doit rester sur le pot une fois qu’il a quitté l’équipe chargée de l’enquête.
Si aucun code-barres ne figure sur le pot, nous ne savons pas à qui il appartient !
Si un échantillon est manquant, vous devrez retourner au siège et en demander un autre.

## Slide 7: Règles concernant les prélèvements d’urine
  3. La collecte d’urine peut être une activité un peu sensible et doit être traitée avec tact.
Le plus important de cette activité est de s’assurer que le participant se sent à l’aise ; il ne doit y avoir ni honte ni embarras.
L’urine est le produit dérivé de l’épuration du sang ; nous produisons tous de l’urine régulièrement. N’oubliez jamais de respecter la vie privée et la dignité du participant.