## Slide 1: Évaluations pratiques et de précision de la SCH
Une approche des évaluations d’impact des programmes de lutte contre la schistosomiase
Prélèvement de selles

## Slide 2: Prélèvement des selles
Les vers Schistosoma mansoni adultes vivent dans les vaisseaux sanguins et produisent des œufs qui sont évacués par les selles.
Nous prélèverons donc des selles pour rechercher des signes d’infection par la schistosomiase.
Les échantillons seront envoyés dans un laboratoire de recherche et les techniciens rechercheront les œufs de schistosome au moyen d’un frottis épais, ou technique de microscopie de Kato-Katz.
Il est important que les participants comprennent qu’ils ne recevront pas immédiatement un résultat individuel.
Donner un échantillon de selles peut parfois être un peu embarrassant pour le participant ; c’est à vous de le assurer pour qu’il soit à l’aise et qu’il comprenne qu’il n’a pas à avoir honte !

## Slide 3: Nous collectons des échantillons d’urine, car nous détectons l’infection de la schistosomiase par la présence de sang et d’œufs de schistosomes dans l’urine.
Préparation du prélèvement des échantillons de selles
Vous devrez préparer le matériel de prélèvement des selles le jour ou la veille du prélèvement.
Matériel requis
Un nombre suffisant de sacs à échantillons, un par personne et un sac supplémentaire, remplis de : - un morceau de papier hygiénique de 3 ou 4 carrés - un morceau de papier de prélèvement plié quatre fois en un petit carré - spatules en bois pour prélèvements - un pot de selles/carré de polyéthylène et ficelle ou cordelette

## Slide 4: Comment préparer un kit d’échantillonnage
Les kits d’échantillonnage doivent être préparés avant le matin de votre sortie ; cela prend trop de temps de les préparer chaque matin.
  Découpez le papier de prélèvement en morceaux d’environ 7 cm x 7 cm à l’aide d’une règle ou en le pliant et en le déchirant.
  Coupez le papier hygiénique en 3 ou 4 carrés par section.
  Si vous utilisez du polyéthylène au lieu de pots en plastique, coupez-les en carrés.
  Prenez l’un des petits sacs et mettez-y un morceau de papier de prélèvement, trois morceaux de papier hygiénique, un pot ou un carré de polyéthylène et de la ficelle ou une cordelette.
  Fermez la partie supérieure du petit sac.

## Slide 5: Demander un échantillon de selles
  L’équipe d’évaluation doit expliquer les étapes nécessaires à la fourniture d’un échantillon de selles.
  La plupart des enfants n’ont jamais donné d’échantillon de selles auparavant et il n’est pas toujours évident de savoir ce qu’ils doivent faire.
  Montrez ce que contient le petit sac et expliquez comment l’utiliser :
  Le papier de prélèvement sera utilisé pour « recevoir » ou « récupérer » les selles.
  Le pot d’échantillonnage/carré de polyéthylène est utilisé pour recueillir un échantillon de selles et le transporter jusqu’au laboratoire.
  Le papier hygiénique est utilisé pour nettoyer le pot en cas de débordement et pour s’essuyer (s’ils le souhaitent !).
  Inscrivez l’identité du participant sur le pot/Étiquetez le sac en polyéthylène à l’encre indélébile afin que l’équipe du laboratoire puisse distinguer un pot de celui d’un autre enfant.

## Slide 6: Instructions à fournir au participant
Demandez au participant de se rendre à l’endroit où il a l’habitude d’aller à la selle lorsqu’il est à l’école. Il doit ensuite placer le papier de prélèvement sur le sol et « laisser tomber » ses selles dessus.
À l’aide du morceau de bois fourni, il doit recueillir suffisamment de matières fécales pour remplir au moins la moitié ou les deux tiers du pot.
  Il ne doit PAS envelopper les selles dans du papier de prélèvement avant de les mettre dans le pot !
Il doit replacer le couvercle du pot de selles ou attacher le carré de polyéthylène en veillant à ce qu’il soit bien fixé !
Du papier hygiénique est utilisé pour l’essuyage (s’ils le souhaitent).
Une fois le prélèvement terminé, il doit jeter le papier de prélèvement, le bâton et le papier hygiénique dans la fosse, s’il y en a une.
Les matières fécales recueillies dans le pot/carré polythène doivent être remises dans le sac et vous être remises.

## Slide 7: Instructions pour l’équipe d’évaluation :
Utilisez un gant pour recevoir les matières fécales, mais il ne doit pas y avoir de contact direct, car elles seront placées dans un pot à l’intérieur d’un sac.
Assurez-vous que l’identifiant individuel est clairement inscrit sur le pot ou que le carré polyéthylène est correctement étiqueté lorsque vous le recevez.
Le pot d’échantillonnage/le carré de polyéthylène contenant les selles doit être placé dans un grand récipient en plastique pour être transporté jusqu’à l’équipe du laboratoire.

## Slide 8: Les règles d’or du prélèvement des matières fécales…
L’échantillon de selles doit provenir de l’enfant échantillonné et non d’un autre enfant de l’école.
Au cours de l’analyse, un lien sera établi entre les informations recueillies dans le questionnaire et les résultats de l’échantillon de selles. Si ce lien ne peut être établi, les résultats du questionnaire et de la technique de Kato-Katz ne peuvent être utilisés dans l’analyse et les résultats de l’enquête.
Nous nous intéressons uniquement à la mesure de la schistosomiase chez les enfants sélectionnés pour participer à l’école ; si un autre enfant choisit de fournir l’échantillon ou de partager son échantillon, l’enquête risque d’être biaisée ou inexacte.

## Slide 9: Les règles d’or du prélèvement des matières fécales…
2. Le pot/Le carré de polyéthylène de selles doit présenter un code d’identification individuel qui doit être renseignez à l’endroit approprié du questionnaire. L’identifiant individuel doit figurer sur l’échantillon lorsqu’il est reçu par le laboratoire.
Si aucune identification individuelle ne figure sur le pot ou le carré de polyéthylène, l’équipe du laboratoire ne saura pas à qui il appartient et l’échantillon ne sera pas analysé.
Si un échantillon est manquant, vous devrez retourner auprès de l’enfant sélectionné et en demander un autre.

## Slide 10
Le prélèvement des matières fécales est une activité sensible qui doit être effectuée avec précaution.
La partie la plus importante de cette activité consiste à mettre le participant à l’aise ; il ne doit ressentir ni honte ni gêne.
Les selles sont le produit dérivé du système digestif ; nous produisons tous des selles régulièrement. N’oubliez jamais de préserver l’intimité et la dignité du participant.
Les règles d’or du prélèvement des matières fécales…