## Slide 1: Avaliações Práticas e de Precisão da SCH
Uma abordagem de avaliação de impacto para programas de esquistossomose
Recolha, processamento e diagnóstico de amostras de urina

## Slide 2: Objetivos de formação
Neste módulo, aprenderá os passos seguintes dos métodos de laboratório
Observação macroscópica
Tira reagente Hemastix
Filtração de urina (FU)

## Slide 3: Precauções de segurança
A urina deve ser considerada potencialmente infeciosa; use luvas e bata de laboratório
Os bancos, os instrumentos e o equipamento devem ser rotineiramente descontaminados com desinfetantes após a utilização
Os materiais contaminados com resíduos infeciosos devem ser desinfetados antes do descarte
É proibido beber ou comer durante os procedimentos laboratoriais
Devem ser usados ​​desinfetantes apropriados para descarte de materiais, espátulas de madeira e recipientes para espécimes contaminados, bem como para limpeza das bancadas de trabalho
Os recipientes para espécimes usados ​​têm de ser desinfetados antes da lavagem

## Slide 4: Equipamento necessário
Vestuário de proteção:
Luvas
Bata de laboratório
Sapatos de biqueira fechada
Sangue na urina:
Frascos de urina (20 ml)
Tira reagente Hemastix
Frasco Hemastix com escala
Filtração de urina:
Porta-filtro
Pinça/Fórceps
Seringa, plástico, 10 ml
Lâminas de vidro para microscópio
Iodo de Lugol (solução de 5%)
Filtro de membrana Nuclepore, diâmetro de 13 mm/poros de 12 µm
Exame microscópico:
Microscópio
Contador-registador manual
Desinfetantes e eliminação de resíduos:
Balde (para descartar a urina)
Solução de hipoclorito a 1% (lixívia doméstica)
Álcool desnaturado
Sabão medicinal
Luvas de lavagem de borracha
Toalhetes desinfetantes
Recipiente de resíduos (com desinfetante)
Rotulagem de amostras e introdução de dados:
Códigos de barras
Telefone com formulário de resultados/formulário de registo de casos pré-instalado

## Slide 5: Observação macroscópica
Finalidade: a observação destina-se a identificar sangue visível na urina (macro-hematúria)
Tem de o registar se conseguir ver sangue no espécime
Hematúria macroscópica
SIM, sangue visível na urina
Urina escura
NÃO, sangue visível na urina

## Slide 6: Tira reagente Hemastix
Finalidade: a tira reagente Hemastix testa a presença de sangue não visível na urina (micro-hematúria)
Certifique-se de que tal seja efetuado até 2 horas após a recolha
(3)
(4)
Certifique-se de estar a usar luvas
Retire uma tira do frasco e cole o “código de barras da tira reagente” no recipiente do espécime de urina
Mergulhe completamente as áreas reagentes da tira no espécime de urina por alguns segundos
Ao retirar a tira, passe a borda contra a orla do recipiente para remover qualquer excesso de urina

## Slide 7: Tira reagente Hemastix
Ponha a tira horizontalmente sobre a mesa ou em cima do recipiente da urina, para que os produtos químicos não se misturem
Leia a tira entre 1 e 2 minutos após ter sido mergulhada na urina. Quaisquer alterações de cor que apareçam após 2 minutos não têm valor diagnóstico e devem ser ignoradas
(5)

## Slide 8: Tira reagente Hemastix
Compare a cor da tira com a tabela de cores no rótulo do frasco
NÃO ENCOSTE A TIRA À TABELA DE CORES, PORQUE SUJARÁ A TABELA
A ordem das leituras na tabela de cores corresponderá à ordem dos resultados a inserir no telefone, ou seja,
0 = Nenhum (negativo)
1 = Não hemolisado, vestígios/moderado
2 = Hemolisado, vestígios
3 = +
4 = ++
5 = +++
(7)

## Slide 9: Filtração de urina
Equipamento
Equipamento geral – luvas, microscópios, etc.
Recipiente de urina (250 ml) = REUTILIZÁVEL
Porta-filtro Swinnex = REUTILIZÁVEL
Pinça/Fórceps = REUTILIZÁVEL
Seringa, plástico, 10 ml = REUTILIZÁVEL
Filtro de membrana Nuclepore, diâmetro de 13 mm/poros de 12 a 25 µm
Lâminas de vidro para microscópio = REUTILIZÁVEIS
Lodo de Lugol (solução de 5%)
Potencialmente: tiras de celofane (hidrofílicas, espessura de 30 a 50 µm), embebidas em glicerol
Pinça
Filtro de papel
Porta-filtro (3 partes)
Seringa

## Slide 10: Filtração de urina
Preparação, noite anterior ao levantamento:
Certifique-se de que os porta-filtros e as seringas estejam bem limpos e secos
Desaparafuse o porta-filtro e insira um filtro Nuclepore entre as duas partes do porta-filtro
Certifique-se de que o filtro esteja bem seguro na devida posição antes de aparafusar a unidade de novo
Finalidade: a filtração da urina identifica a presença e o número de ovos de Schistosoma haematobium (prevalência e intensidade da infeção)
(2)
(3)

## Slide 11: Filtração de urina
Execução do procedimento
Agite e misture a urina e, em seguida, extraia 10 ml de urina para a seringa (ou, se for menos de 10 ml, extraia toda)
Fixe o porta-filtro (com o filtro dentro)
Mantendo a seringa na vertical, pressione o êmbolo para baixo a fim de empurrar a urina toda para um balde.
Retire a unidade do filtro, encha a seringa de ar, volte a fixar a unidade e expulse o ar
Desaparafuse o porta-filtro e use uma pinça para retirar o filtro e pousá-lo no vidro do microscópio (com a parte superior do filtro sempre voltada para cima)
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 12
Adicione uma gota de iodo de Lugol e aguarde 15 segundos antes de proceder à leitura no microscópio
Efetue microscopia: veja o diapositivo 13
Se as lâminas forem guardadas para controlo de qualidade (recomendado), cubra o filtro manchado com uma tira de celofane embebida em glicerol. Potencialmente, adicione formalina a 4% ou solução SAF para armazenamento mais prolongado.
Se as lâminas forem guardadas, mantenha-as no frigorífico para evitar a eclosão dos ovos.
(6)
(7)
(8)
Filtração de urina

## Slide 13: Microscopia da filtração de urina
Utilize uma objetiva 10x para examinar a lâmina, utilizando potencialmente uma ampliação maior para verificar ovos individuais (por exemplo, 40x)
Começando num canto da amostra, examine sistematicamente TODA a amostra num esquema de ziguezague
Ao passar para uma nova linha, mantenha uma pequena sobreposição do campo microscópico: um objeto no canto do campo é escolhido e levado para o lado oposto do campo. Depois, é examinado o segundo campo.
Conte TODOS os ovos presentes utilizando contadores-registadores manuais. Certifique-se de não confundir contadores para espécies diferentes.
(2)
(3)

## Slide 14: Controlo de qualidade: filtração de urina
10% de todas as lâminas são selecionadas aleatoriamente e reexaminadas por um técnico mais experiente
Os resultados são considerados discrepantes se as diferenças na contagem de ovos forem:
Para contagens abaixo de 50 ovos – mais de ±5 ovos
Para contagens acima de 50 ovos – mais de ±10%
Divergentes entre casos positivos e casos negativos de ovos
As lâminas discrepantes são relidas novamente por um terceiro técnico e a decisão final sobre os resultados é tomada com base nas três leituras
Se mais de 50% dos slides de CQ forem discrepantes em vários dias, o técnico principal deverá efetuar uma nova formação e discutir com o chefe da equipa de levantamento acerca das consequências adequadas.

## Slide 15: Prontidão no terreno
Antes do início do levantamento, realize uma sessão prática de meio dia como atualização sobre diagnósticos (ou de um dia inteiro se for a primeira vez da equipa) E um dia inteiro de prática como experiência-piloto numa escola próxima
Atualização de meio dia:
Determine quem são os técnicos laboratoriais superiores e mais experientes. Avalie o desempenho juntamente com os anos de experiência.
Verifique o material, discuta os procedimentos operacionais normalizados (PON) e o fluxo laboratorial
Efetue uma ronda inicial de diagnóstico com todos os passos e com toda a equipa em conjunto

## Slide 16
Dia prático (experiência-piloto):
Atribua técnicos de leitura e leitores de CQ
Prepare um número adequado de amostras, por forma que cada leitor tenha pelo menos 4 lâminas
Após a leitura inicial, entregue imediatamente as lâminas ao técnico seguinte. Certifique-se de que os resultados não sejam copiados.
Compare os resultados de acordo com os critérios de CQ.
Todas as lâminas nas quais os critérios de CQ não sejam cumpridos devem ser relidas pelos leitores de CQ e os resultados devem ser discutidos com os leitores originais. Uma vez atingido o consenso, discuta os resultados com toda a equipa presente.
Após iniciadas as atividades de campo, verifique o CQ todos os dias para verificar se há membros da equipa com desempenho sistematicamente insatisfatório. Repita os passos da formação, se possível. Se a falta de desempenho adequado persistir após 1 a 2 semanas, discuta a possível substituição de pessoal com os gestores.
Prontidão no terreno

## Slide 17: Dúvidas?